## Slide 1: Tiskárna z Pichtova psacího stroje
Jakub Michalenko

## Slide 2: Obsah
Proč jsem vytvořil tento projekt
Popis krokového motoru
Popis konstrukčního, hardwarového a softwarového řešení
Poděkování

## Slide 3: Proč jsem tento projekt vytvořil?
cenová nedostupnost Braillské tiskárny
nevidomí lidé již vlastní Pichtův psací stroj
nápad se zalíbil firmě NOVOTNÝ AUTOMATION s.r.o.
nevidomý bratr
INDEX Braille Basic-D V5 a light-weight embosser
INDEX Braille Everest-D V5: cut sheet-fed braille printer

## Slide 4: Popis krokového motoru
elektrický motor otáčející se po krocích (stupních)
přesné polohování
3D tiskárny, CNC, mikrovlnky, laserové projektory
krokový motor Nema 17

## Slide 5: Popis krokového motoru (složení)
složení: stator, dvě vinutí, rotor se zuby, permanentní magnet, …
složení krokového motoru

## Slide 6: Popis krokového motoru (princip)
dvě vinutí jsou napájeny ssm U
po převrácení napájecího U v jednom vinutí se rotor posune o 1 krok
tímto opakováním se rotor postupně otáčí
nutnost driveru
přesné ovládání polohy
princip činnosti krokového motoru

## Slide 7: Popis krokového motoru (parametry)
přídržný krouticí moment
jmenovité U a I
moment zvratu
počet zubů
úhel kroku

## Slide 8: Popis krokového motoru (driver)
řídí krokový motor
proudová ochrana, tepelná ochrana, energetická úspora
více módů: full-step, half-step, microstep
full-step: přepíná napájení vinutí
half-step: střídá na vinutí kladné, žádné a záporné napájení
microstep: sofistikovanější, řídí množství proudu odesílaného do jednotlivých vinutí
driver A4988

## Slide 9: Konstrukce nástavby

## Slide 10: Hardware nástavby
MeanWell HDR-100-24N
krokový motor Nema 17
vybraný push solenoid

## Slide 11: Hardware nástavby
DC-DC step-down konvertor s LM2596
H-můstek L298N
motor s převodovkou
Snímač koncové polohy MSW-0

## Slide 12: Software nástavby (arduino)

## Slide 13: Software nástavby (uživatelské rozhraní)
C#
jednoduché rozhraní
sériová linka

## Slide 14: Software nástavby (uživatelský program)